## Slide 1
www.tarekdata.rf.gd

## Slide 2
Faculté de génie civil
Département construction civil et industriel
Étudié par :
AYAS Hillal
BERRAZOUNE Hamza
Encadré par :
Mr: S.E DjELLAB
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene
Mémoire de Projet de Fin d’Etudes
Pour l’obtention du diplôme d’ingénieur d’état en génie civil
OPTION : CCI
THEME
PROMOTION 2006/2007
Étude d’un bâtiment R+10+1s/s à usage de bureaux contreventé par un système mixte voiles-portiques

## Slide 3
Présentation générale
prédimensionnement
Modélisation des voiles avec ouvertures
Réponse sismique du bâtiment
Périodes des vibrations du bâtiment
Plan de travail

## Slide 4
Interaction voiles-portiques
Charges verticales
Combinaisons d’actions
Ferraillage des éléments porteurs
Ferraillage des éléments secondaires
Étude de l’infrastructure

## Slide 5
Présentation de l’ouvrage

## Slide 6
Notre bâtiment a les dimensions suivantes:
Hauteur de l’étage courant et du RDC…………… 3,5m.
Hauteur du sous sol................................................ 3,5m.
Longueur du bâtiment…………………………….34.4m.
Largeur du bâtiment…………………………….. 22.3m.
Hauteur totale du bâtiment avec acrotère………..39m.
Présentation de l’ouvrage

## Slide 7
Pour les dalles e=16cm. Pour les voiles e=20cm. Pour les poutres bxh=30x45cm. Pour les escaliers (la condition de BLONDEL): Le giron de la marche g=29cm. La hauteur de la contre marche h=17.5cm. Épaisseur de la paillasse e=20cm
Pour le dimensionnement des éléments,on tiendra compte
des prescriptions apportées par les règlements BAEL91 et
RPA2003
Prédimensionnement

## Slide 8
Pour le dimensionnement des poteaux, il sont calculés
en tenant compte de la dégression des charges
70
60
50
Niveaux | poteaux
S/S, RDC, 1er et 2eme étage | 70x70
3ème, 4 ème, 5 ème, et 6 ème étage | 60x60
7ème, 8 ème, 9 ème, et 10 ème étage | 50x50

## Slide 9
Modèle continu
Modèle E-F
Modèle discret «wide-frame »
Modélisation des voiles avec ouvertures

## Slide 10
Le contreventement est supposé sans discontinuité,tel que
les linteaux qui sont discret, sont remplacés par un milieu
continu tel que le problème ce ramène à la résolution des
équations différentielles.
1)Modèle continu

## Slide 11
2)Modèle en éléments finis
Le principe de la méthode consiste a subdiviser le milieu
étudié en un ensemble d’éléments connectés entre eux au
niveau des nœuds. elle permet de convertir un problème
avec un nombre infini de degrés de liberté à un nombre
fini de degrés de liberté

## Slide 12
On remplace la structure réelle par un système d’éléments
Verticaux identiques à son contreventement, liés entre eux par
des poutres de rigidité évaluée au niveau de l’axe des refends.
3)Modèle discret (wide-frame)
Structure réelle
Modèle de calcul

## Slide 13
Poutre reliant deux refend
Système des coordonnées
Rigide
Rigide
Rigidité flexionnelle
D6*
D4
D5*
3*
D1*
2*
D1
D3
D2
D5
D6
cl = l (1-d-b)
dl
bl
l
1*
6*
D5*
4*
D2*
D3*
D4*

## Slide 14
En tenant compte des déformations de cisaillement,la matrice
de rigidité [k] relative aux déplacements D est donné par:
D
D

## Slide 15
A partir de la relation: {D*}= [H]t [K] [H]
la matrice de rigidité correspondant aux déplacements {D*}
est donnée par la matrice suivante:
Avec :
D*
D*

## Slide 16
Par conséquent cette matrice de rigidité peut être utilisée pour
modéliser les portiques et/ou les voiles ( plein avec une ou plusieurs
files d’ouvertures) ainsi que leur interaction. l’élément est très général
( bras rigide ou sans bras rigide, avec ou sans déformations de
cisaillement) et servira à une meilleure modélisation des bâtiments
contreventés par voiles et portiques

## Slide 17
Périodes des vibrations du bâtiment
Modèle continu
Modèle discret 1
« wide-frame »
Modèle discret 2
« élément fini »

## Slide 18
1)Modèle continu
La structure est considérée comme une console encastrée à sa base
et libre au sommet et la masse est répartie sur toute la hauteur
EI
EIw
GA
GJ
V(x,t)
U(x,t)
(x,t)
x

## Slide 19
Le calcul des périodes est basé sur la résolution des équations
différentielles aux dérivés partielles suivantes:
1)Vibration latérale( Voile-portique)
2)Vibration torsionnelle ( Voile-portique)

## Slide 20
Résultat
 | Période (sens x-x) | Période (sens y-y)
Mode 1 | 0.79 | 1.05
Mode 2 | 0.14 | 0.21
Mode 3 | 0.05 | 0.08

## Slide 21
2) Modèle en éléments finis

## Slide 22
 | Période (sens x-x) | Période (sens y-y)
Mode 1 | 0.77 | 0.96
Mode 2 | 0.17 | 0.18
Mode 3 | 0.09 | 0.10
Résultat

## Slide 23
3) Modèle discret
On a considéré que les masses des niveaux sont concentrées au niveau des planchers et on a opéré avec la méthode Jacobi
Xk =0
Yk =0
θK=0

## Slide 24
a) Principe de la méthode de Jacobi
La méthode de Jacobi est une méthode itérative qui permet d’obtenir les périodes et les modes propres des structures par itérations.
Étapes de calcul
détermination de la matrice masse [M].
détermination de la matrice de rigidité [K].
wi² après transformation des matrice [K]et[M]

## Slide 25
b) Détermination de la matrice de rigidité [K] :
[K]Système = [K*] voiles + [K*] portiques
[K*] voile/portique : matrice de rigidité obtenue après la condensation statique de [K]voile/portique
[K]voile/portique : matrice de rigidité obtenue par programme
« wide frame »

## Slide 26
c) Condensation statique :
L’objectif de la méthode de condensation statique est d’éliminer (de condenser) certains ddl (non sollicités) afin de réduire la taille du problème .
u3
u2
u1
u4
v1
v2
v3
v4
U2
U1
[K]élément [12x12]
[K*] élément [2x2]

## Slide 27
[K]voile (33x 33)
[K] (132x 132)
[K]portique (66x 66)
Voile plein
Voile avec ouverture
portique
[K*]voile (11x 11)
[K*] (11x 11)
[K*]élément (11x 11)

## Slide 28
d) Résultat
 | Période (sens x-x) | Période (sens y-y)
Mode 1 | 0.91 | 1.23
Mode 2 | 0.197 | 0.25
Mode 3 | 0.09 | 0.10

## Slide 29
d) Allures des modes de vibration
Mode 1
Mode 2
Mode 3

## Slide 30
Comparaison des trois méthodes
Sens x-x
 | Modèle discret | Modèle continu | M.E.F
Mode 1 | 0.91 | 0.80 | 0.77
Mode 2 | 0.197 | 0.14 | 0.17
Mode 3 | 0.087 | 0.05 | 0.09

## Slide 31
 | Modèle discret | Modèle continu | M.E.F
Mode 1 | 1.23 | 1.06 | 0.96
Mode 2 | 0.25 | 0.21 | 0.18
Mode 3 | 0.102 | 0.08 | 0.10
Sens y-y

## Slide 32
Méthodes de calcul :
Le règlement RPA2003 propose trois méthodes différentes de calcul :
      Méthode statique équivalente.
      Méthode d’analyse modale spectrale.
      Méthode d’analyse dynamique par accélérogramme
Réponse sismique du bâtiment

## Slide 33
Pour calculer la réponse du bâtiment sous l’effet d’un séisme réel
on utilise l’une des méthodes d’intégration directe (pas à pas) :
Méthode d’accélération moyenne
Méthode des différences centrales
Méthode de Newmark
Ces méthodes transforment le système d’équations différentielles
en un système d’équations linéaires
qui sera résolu à des pas de temps différents.
Parmi ces méthode nous avons choisi la méthode d’accélération
moyenne
      1) Méthode d’analyse dynamique par accélérogramme

## Slide 34
Méthode d’accélération moyenne
La relation entre déplacement;vitesse et accélération est établie
de manière commode en supposant un certain motif de variation
du vecteur des accélérations avec le temps. Nous avons adopté
L’hypothèse d’accélération constante,ce qui mène alors à une
Variation linéaire du vecteur des vitesse est une variation
quadratique du vecteur des déplacements

## Slide 35
Le bâtiment sera étudie sous l’effet du séisme de Boumerdes « 21mai 2003 »
On cherchera les déplacements des différents niveaux
Accélération du sol
Réponse

## Slide 36
Accélérogramme du séisme de Boumerdes (21 mai 2003)

## Slide 41
Sens y-y

## Slide 45
      2) Méthode d’analyse modale spectrale.
Par cette méthode,il est recherché pour chaque mode de vibration
le maximum des effets engendrés dans la structure par les forces
sismiques représentées par un spectre de réponse de calcul.
ces effets sont par la suite combinés pour obtenir la réponse
de la structure

## Slide 46
449.78
1248.03
2280.73
3478.83
4817.7
6292.30
7888.64
9589.48
11382.20
13262.11
15206.47
128.51
100.45
71.04
56.04
51.15
47.73
39.73
34.80
32.85
27.52
13.07
228.96
356.03
299.99
454.92
407.19
494.88
562.30
529.71
589.83
602.90
128.51
Diagrammes des efforts tranchants et des moments fléchissant :
Sens longitudinal : (x-x)
F(t)
V(t)
M(t.m)

## Slide 47
408.09
1105.00
1973.72
2952.65
4028.24
5203.77
6475.75
7838.31
9290.22
10527.84
116.6
83.57
53.82
41.61
39.85
38.49
33.73
32.01
31.32
25.41
10.84
200.17
335.44
253.99
373.94
295.60
407.66
470.99
439.68
496.41
507.25
116.60
12432.06
F(t)
V(t)
M(t.m)
Sens transversal : (y-y)

## Slide 48
comparaison
Niveau | Déplacement (séisme réel) mm | Déplacement (M.A.M.S) mm
1 | 0.6 | 0.38
2 | 2.0 | 1.19
3 | 3.2 | 2.32
4 | 5.31 | 3.73
5 | 7.41 | 7.09
6 | 8.24 | 7.95
7 | 10.42 | 8.95
8 | 12.0 | 10.87
9 | 13.62 | 12.82
10 | 17.62 | 14.77
11 | 20.1 | 16.68
Sens x-x

## Slide 49
Sens y-y
Niveau | Déplacement (séisme réel) mm | Déplacement (M.A.M.S) mm
1 | 1.3 | 0.43
2 | 3.9 | 1.53
3 | 7.56 | 3.18
4 | 11.82 | 5.29
5 | 16.7 | 7.75
6 | 20.01 | 10.47
7 | 26 | 13.36
8 | 30.00 | 16.38
9 | 33.87 | 19.45
10 | 38.25 | 22.53
11 | 44.0 | 25.59

## Slide 50
conclusion
La méthode spectrale est très limitée car elle ne donne que les
maximums, et pas l’histoire complète de la réponse.
la réponse totale du système est ensuite obtenue en utilisant
l’approximation « racine de la somme des carrés »

## Slide 51
Le contreventement d’un immeuble est constitué d’éléments verticaux (voiles pleins, voiles avec ouvertures, portiques, noyaux centrales) assurant la stabilité de l’ouvrage sous l’action des sollicitations horizontales ( forces d’origine sismique et le vent ).
Dans le cas des structures contreventées par voiles et portiques :
Les voiles et les portiques n’ont pas des déformations semblables
I) Introduction
Interaction voiles-portiques

## Slide 52
L’interaction entre voiles et portiques ainsi que la distribution des efforts offrant un intérêt particulier en raison des déformations non semblable dans ces éléments.

## Slide 53
Pour la détermination de la répartition des efforts horizontaux dans les ossatures mixtes (voiles-portiques parallèles) on dispose plusieurs méthodes :
Méthode simplifiée
Modèle continu.
Modèle discret.
On a adopté le modèle discret.
Méthodes de calcul

## Slide 54
{f} élément= [k]élément . {X}
{f} élément : vecteur forces.
[k]élément : matrice de rigidité.
{X} : vecteur déplacements .
Avec:
{X}= {F} x [S]
[S]= [K]-1
[K] : matrice de rigidité du système.
[S] : matrice de souplesse du système.
{F} : vecteur des forces sismiques.
Répartition des efforts horizontaux dans chaque élément

## Slide 55
Détermination des efforts internes :
Les efforts internes de chaque élément sont déterminés par programme « WIDE-FRAME »
Organigramme du programme :
1)Lecture des données :
  Nombre des nœuds, nombre d’éléments, nombre des nœuds fixes, nombre de types.
  Coordonnés des nœuds.
  Connectivité des éléments avec le type.
  Blocage des d.d.l des nœuds fixes (les appuis).

## Slide 56
  Force sens xx, force sens yy, moment, dans chaque nœud sollicité.
2) Calcul matrice de rigidité de chaque élément [K]e
3) Assemblage des éléments, on aura [K]s
4) Conditions aux limites. (les appuis).
5) Résolution du système : [K]s{}={F}. on aura les déplacements dans chaque nœud.
6) Détermination des efforts internes dans chaque élément, [K]e{}={Finterne}.
  Module de Young (E), module de cisaillement (G), section, inertie, bras gauche, bras droit. (de chaque type).

## Slide 57
Validation du programme
Exemple 1
6.1 mm
6.18 mm
Wide frame
Élément fini
Calcul des déplacements
d’un voile plein de
section variable

## Slide 58
Exemple 2
Calcul des efforts internes d’un voile avec ouvertures
Epaisseur du voile: 25cm.
Hauteur du voile : 38.88m.
Hauteur des niveaux constantes, égale à 4.32m.
E=30822432KN/m2.
Coefficient de poisson = 0.2
Trumeau 2
Trumeau 1

## Slide 59
Schéma du voile ( wide-frame)

## Slide 60
Comparaison
 |  | Modèle continu |  | WIDE-FRAME | 
Cote | F (t) | T (t) | M (t m) | T (t) | M (t m)
38.88 | 26.443 | 26.443 | 0 | 26.443 | 0
34.56 | 13.482 | 39.925 | 114.233 | 39.925 | 114.233
30.24 | 7.483 | 47.408 | 286.710 | 47.408 | 286.709
25.92 | 7.239 | 54.648 | 491.514 | 54.647 | 491.511
21.6 | 7.459 | 62.107 | 727.591 | 62.106 | 727.586
17.28 | 6.810 | 68.917 | 995.892 | 68.916 | 995.883
12.96 | 9.905 | 78.821 | 1293.613 | 78.821 | 1293.601
8.64 | 8.957 | 87.778 | 1634.121 | 87.778 | 1634.108
4.32 | 3.709 | 91.487 | 2013.322 | 91.487 | 2013.309
0 | / | 91.487 | 2408.544 | 91.487 | 2408.533
On remarque que les résultats sont presque identiques.

## Slide 61
Résultat
Evaluation des efforts tranchants selon la hauteur du bâtiment :
Sens x-x
voiles
portiques

## Slide 62
Sens y-y
voiles
portiques

## Slide 63
L’utilisation de WIDE-FRAME a plusieurs avantages:
• Sections variable des linteaux.
• Hauteur des niveaux variables.
• Voiles de section variable.
• Interaction voiles-portiques.
• Condition aux appuis ne sont pas identiques (encastrement, appuis double, appuis simple).
• Construction mixte (charpente-béton armé)

## Slide 64
Nous avons procédé par la méthode des lignes de rupture à 45° pour
la distribution des charges et surcharges dans les éléments porteurs.
A
D
B
C
E
F
A
D
B
C
E
F
Dalle appuyée sur 3 cotés
Dalle appuyée sur 4 cotés
Pour les portiques on a opté une méthode de calcul raffinée « SAP2000 »
Étude sous charges verticales

## Slide 65
Nous déterminons les efforts finaux dans les éléments porteurs en combinant les différentes actions données par le CBA93 et le RPA2003.
CBA 93
RPA2003
1,35.G + 1,5.Q à ELU
G + Q à ELS
Poutres
Poteaux
G + Q E
0,8 G ± E
G + Q 1.2 E
Combinaisons d’actions

## Slide 66
Ferraillage des éléments secondaires
Escalier
Le ferraillage de l’escalier se fera à l’ E.L.U en flexion simple
L’acrotère est un élément secondaire en béton armé exposé aux actions climatiques , dont la réalisation est indispensable pour des raisons d’étanchéité.
Acrotère
Pour le ferraillage des éléments secondaires on tiendra compte des prescriptions du RPA2003 et BAEL91.
Pour les dalles Il sont calculées en F.P.N et à l’E.L.U

## Slide 67
ferraillages des dalles
En travée :

## Slide 68
    Sur appuis :

## Slide 69
Ferraillage des escaliers:
5T8/ml
St =25 cm
5T8/ml
St =25 cm
St =25 cm
5T8/ml
5T8/ml
St =25 cm
St =25 cm
5T8/ml
Volée 2

## Slide 70
T 8 (e = 20cm)
Coupe A-A
A
A
T 8 (e = 20cm)
Coupe A-A
T 8 (e = 20cm)
T 6 (e = 20cm)
1 m
Ferraillage de l’acrotère

## Slide 71
Portiques
Les poteaux sont ferraillés en flexion composée et, les poutres en flexion simple en fissuration peu nuisible.
Voiles
Le ferraillage des voiles comporte :
Armatures verticales.
Armatures horizontales.
Armatures transversales.
Pour les linteaux on doit vérifier les contraintes de cisaillement pour déterminer les armature suivant le RPA2003.
Ferraillage des éléments porteurs

## Slide 72
Zone A
Zone B
Zone C
12T16
Cadres T8
12T16 + 4T20
Cadres T8
16T16 + 4T20
Cadres T8
Ferraillage des poteaux et des poutre sur appuis:
5T16
3T16+2T14
5T14

## Slide 73
T16
S = 5 cm
8
S = 20cm
T16
S = 20cm
L/10 = 61 cm
Ferraillage du voile Vy3 :

## Slide 74
Ferraillage du linteau (zone A) :
2T16
8T10
Cadres 8
4T16
Coupe A-A

## Slide 75
Les fondations d'une construction sont constituées par les parties de l'ouvrage qui sont en contact avec le sol auquel elles transmettent les charges de la superstructure; elles constituent donc la partie essentielle de l'ouvrage puisque de leurs bonnes conception et réalisation découle la bonne tenue de l'ensemble.
Étude de l’infrastructure

## Slide 76
Fondation :
Pour ce qui est de la fondation nous avons opter pour un radier nervuré:
Leur dimensions sont:
Hauteur H = 90 cm.
Débord D = 45 cm.
Surface S = 599.67m².

## Slide 77
Les caractéristiques géométriques du radier
Xr = 17.25m
Yr =10.86m
L’inertie du radier
Ixx = 19295.03m4
Iyy = 59020.20 m4

## Slide 78
Vérification des contraintes
La vérification de stabilité consiste à vérifier les contraintes du sol sous le radier qui sont calculées ci-dessous:
Pour une contrainte admissible de 2 bar
SA :
SDT :
ELS :
Toutes les contraintes du sol sont vérifiées

## Slide 79
Le dimensionnement des nervures se fait comme pour les sections en T, pour la hauteur on doit tenir compte des conditions de cisaillement et de rigidité.
bo=0,50m
b=1,30m
.
b
h
h0
b0
On suppose : h=1.6 m
On utilise SAP 2000 pour déterminer les efforts tranchants et les moments fléchissant
dans les nervures.
Calcul des nervures

## Slide 80
Modélisation de radier nervuré (sap 2000)

## Slide 81
Vérification
Condition de cisaillement :
Vérifiée
Condition de rigidité :
Vérifiée
On opte: h = 1.6 m

## Slide 82
1.6
0.9
1.3
0.50
2T16
2T16
T20
T20
Ferraillage des nervures

## Slide 83
Le projet de fin d’étude a permit à l’étudiant de mettre en valeur toutes ses connaissances acquis au long de son cursus.
Il est maintenant clair que l’étudiant connaît bien les déférents règlements en vigueur et leurs nécessités ainsi que leur emplacement dans les déférents calculs. Cette expérience est un pas dans le monde de travail.
Comme on a vu au cours de cette thèse que tous les calculs sont basés sur trois critères essentiels :
Conclusion
La sécurité.
Solution économique et facile à réaliser.
Stabilités.

## Slide 84
MERCI POUR VOTRE
ATTENTION