## Slide 1
www.tarekdata.rf.gd

## Slide 2
بسم الله الرحمان الرحيم

## Slide 3: Étude d’un bâtiment (R+9+1S/S) à usage d’habitation contreventé par un système mixte avec interaction voiles-portiques.
Encadré par : Mr M.TOUATI
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI BOUMEDIENNE
FACULTÉ DE GENIE CIVIL
Présenté par : YOUCEF-KHODJA LAALIA
TAREK KAHINA

## Slide 4: Plan de travail
Présentation de l’ouvrage.
Hypothèses sur les matériaux.
Prédimensionnement et Descente de charges.
Caractéristiques géométriques.
Ferraillage des éléments secondaires.
Etude dynamique.
Etude sismique.
Etude au vent.
Interaction.
Etude sous charges horizontales.
Etude sous charges verticales.
Combinaisons d’actions.
Ferraillage des éléments porteurs.
Etude de l’infrastructure.
Conclusion.

## Slide 5
Présentation de l’ouvrage

## Slide 6
Notre bâtiment a les dimensions suivantes:
Hauteur de l’étage courant et du RDC….... 3,06m.
Hauteur du sous sol...................................... 3,06m.
Longueur du bâtiment……………………..22,60m.
Largeur du bâtiment…………………...... 10,30m.
Hauteur totale du bâtiment sans acrotère. ...30,60m.
Hauteur totale du bâtiment avec acrotère….31,10m.

## Slide 7: Les éléments constituant l’ouvrage
Les planchers de tous les niveaux et les balcons sont en dalle pleine.
Les voiles et les portiques sont en béton armé sur toute la hauteur
du bâtiment.
Escaliers en béton armé.
La maçonnerie :
- Les murs extérieurs sont en double parois de briques creuses.
  La paroi interne et la paroi externe sont de 10-15cm d’épaisseur séparées
  d’un vide d’air de 5cm d’épaisseur.
  - Les cloisons de répartition sont en brique creuse de 10cm d’épaisseur.
Les revêtements:
- Carrelage de 2cm d’épaisseur.
- Ciment (3cm d’épaisseur pour les murs extérieurs et 1cm pour les murs intérieurs).
- Plâtre (2cm pour les murs intérieurs et 3cm pour les plafonds).

## Slide 8
Hypothèses sur les matériaux

## Slide 9
Le béton est un mélange d’agrégats (gravillons, sable), de liants (ciments) et d’eaux dans des proportions bien définies, pour avoir une résistance convenable et une bonne qualité après durcissement.
Le dosage en ciment varie entre 300-400 kg/m3 de béton mis en œuvre, au dessous de 300Kg/m3 les règles BAEL 91 ne sont plus applicables.

## Slide 10: Résistance caractéristique du béton 1- Résistance à la compression
Le béton est caractérisé par la valeur de sa
résistance à la compression. Elle est évaluée à 28
jours, dite valeur caractéristique requise .
Celle-ci notée fc28 , est choisie compte tenu des
possibilités locales et des règles de contrôle qui
permettent de vérifier qu’elle est atteinte sur
chantiers .

## Slide 11: Pour le choix de la valeur de fc28 On peut considérer que: - fc28=20 MPa facilement atteinte sur chantiers convenablement outillés. - fc28=25 MPa sur chantiers faisant l’objet d’un contrôle régulier. Dans notre cas, elle est prise égale à 25 MPa.

## Slide 12
Lorsque les sollicitations s’exercent sur le béton dont l’âge est inférieur à 28j, on se réfère à la résistance ‹‹ fcj ›› :

## Slide 13: 2- Résistance à la traction:
La résistance caractéristique à la traction du béton à « j » jours, notée ftj ,est déduite de celle à la compression :
Dans notre cas ft28 = 2,10 MPa.

## Slide 14: Contraintes limites de compression : (Article A.4.3.4 du BAEL 91).
La contrainte limite ultime fbu est donnée par :
A l’ELU :
εbc(‰)
2 ‰
3,5 ‰
σbc(MPa)
fbu
Parabole
Rectangle
Diagramme contrainte déformation du béton à l’ELU

## Slide 15: A l’ELS :
σbc(MPa)
εbc(‰)
Diagramme contrainte déformation du béton à l’ELS

## Slide 16: Contrainte ultime de cisaillement : (article A.5.1.2 du BAEL91).
La contrainte tangente ultime notée u donnée par
le BAEL91 est définie comme suit :
Pour les armatures droites (α=90°)
u= min (0,2.fc28 / γb , 5 MPa) en FPN
u= min (0,15.fc28 / γb , 4 MPa) en FP ou FTP
= 3.33 MPa en FPN
= 2.5 MPa en FP et FTP

## Slide 17: Modules de déformation longitudinale du béton :
Le module de déformation différé :
Evj = 3700 fcj 1/3 = 10818,865 MPa
Module de déformation transversale :
v : Coefficient de Poisson
 = 0 pour le calcul des sollicitations.
 = 0,2 pour le calcul des déformations.
Le module de déformation instantané du béton Eij : Eij = 11000 fcj 1/3 , Ei28 = 32164,195 MPa

## Slide 18
LES ACIERS : (Article A.2.2 du CBA93) :
Le module d’élasticité :
Es = 2.105 MPa.
1,15 SDT
On définit : s =
  1 SA
Diagramme contrainte déformation de l’acier à l’ELU
-10
10
εs (‰)
σs(MPa)
1,74
-1,74

## Slide 19
L’article A.4.5.3 du BAEL 91
A l’ELU :
A l’ELS :
1) = 348 MPa en FPN
2) = 201.63MPa en FP
3) = 164,97 MPa en FTP
Les contraintes de traction :

## Slide 20
Toutes ces caractéristiques doivent répondre aux hypothèses de
calcul suivantes :
Les sections droites et planes avant déformation restent droites et planes après déformation.
Il n’y a pas de glissement relatif entre les aciers et le béton.
Le diagramme contrainte - déformation du béton et un diagramme parabole rectangle (ELU).
Le béton tendu est négligé.
Les déformations des sections sont limitées à εbc = 3,5 ‰ en flexion simple et εbc = 2 ‰ en compression simple, l’allongement maximal des aciers est conventionnellement limité à εs = 10 ‰.
L’acier et le béton sont considérés comme des matériaux élastiques linéaires, il est fait abstraction du retrait et du fluage du béton (ELS)..
On suppose que la section d’un groupe de plusieurs barres d’acier tendu ou comprimé et concentré en son centre de gravité.

## Slide 21
Pré-dimensionnement et descente de charge

## Slide 22
Pour le dimensionnement des éléments; on tiendra compte des prescriptions apportées par les règlements BAEL91 et RPA2003.

## Slide 23: Pour les dalles e=16cm. Pour les voiles e=20cm. Pour les poutres bxh=(30x40)cm. Pour les poteaux axb=(40x40)cm. Pour les escaliers (la condition de BLONDEL): Le giron de la marche g=30cm. La hauteur de la contre marche h=17cm. Épaisseur de la paillasse e=15cm.

## Slide 24
Caractéristiques géométriques

## Slide 25
Pour les voiles pleins l’inertie est calculé comme suit:
Pour les voiles à files d’ouvertures:

## Slide 26
Inerties des voiles :
a- Sens longitudinal :
Voiles | VL1G,D | VL2G,D | VL3G,D | VL4G,D | VL5G,D | VL6 | 
L (m) | 3.4 | 2.8 | 3.7 | 1.9 | 3.45 | 2.3 | 
IY(m4) | 0.655 | 0.3658 | 0.8442 | 0.1143 | 0.3903 | 0.2027 | 
Iy =4.9419 m4

## Slide 27
b- Sens transversal :
Voiles | VT1G,D | VT2G,D | VT3G,D | VT4G,D | VT5G,D
L (m) | 1.4 | 3.1 | 2.5 | 4.4 | 3.7
IX (m4) | 0.0457 | 0.4965 | 0.2604 | 1.4197 | 0.8442
Ix =6.1330 m4

## Slide 28: Calcul du centre de torsion :
Xc (m) | Yc (m)
11, 50 | 6,72
Calcul du centre de masse des différents niveaux :
Niveaux | 10 | 9 | 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1
XG (m) | 11,50 | 11,50 | 11,50
YG (m) | 6 | 6,10 | 6,14

## Slide 29: Excentricité :
L’excentricité forfaitaire ( RPA art.4.2.7 )
efor =5%.L =1,13m

## Slide 30
Ferraillage des éléments secondaires

## Slide 31: Ferraillage des éléments secondaires
Pour le ferraillage des éléments secondaires on tiendra compte des prescriptions du RPA2003 et BAEL91.

## Slide 32: Ferraillage de l’acrotère
Coupe A-A
T 6 (e = 25cm)
T 8 (e = 20cm)
1 m
T 8 (e = 20cm)
Coupe A-A
A
A
T 6 (e = 25cm)

## Slide 33: Ferraillage des escaliers
Croquis du ferraillage de l'escalier :
2,4 m
1 m
T8 e=25
T12 e=20
T8 e=25
T10 e=20

## Slide 34: Ferraillage des dalles
Croquis du ferraillage : ( Dalle 11)
    Travée :
T8 e=25
L/10
T8 e=25

## Slide 35
    Appuis :
T8 e=25
T8 e=25

## Slide 36
Étude dynamique

## Slide 37
L’objectif initial de l’étude dynamique d’une structure est la détermination des caractéristiques dynamiques propres.
On utilisera la méthodes de Vianello-Stodola,qui permet d’obtenir les fréquences propre ainsi que les modes propre de vibration d’une structure .Elle a un processus itérative permettant d’étudier les vibrations des structures jusqu’à une dizaine de degrés de liberté.

## Slide 38
ω1 = 3,924rd/s
ω2 = 24,139 rd/s
ω3 = 65,416 rd/s
T1 = 1, 60 s
T2 = 0,26 s
T3 = 0,096 s
α1 = 65,39%
α2 = 20,16 %
α3 = 6,80 %
Sens X-X :
Résultats :

## Slide 39
ω1 = 4,366rd/s
ω2 = 266379 rd/s
ω3 = 71,347 rd/s
T1 = 1, 44 s
T2 = 0,23 s
T3 = 0,088 s
α1 = 65,45%
α2 = 20,27 %
α3 = 6,84 %
Sens Y-Y :

## Slide 40
Allure des déformées:

## Slide 41
Étude sismique

## Slide 42
Le but de cette étude est d’évaluer les forces horizontales extérieures engendrées par un séisme pour chaque niveau de la structure.
Pour cela on utilisera deux méthodes:
  Méthode statique équivalente.
  Méthode d’analyse modale spectrale.

## Slide 43: Méthode statique équivalente :
 | Sens longitudinal |  |  | Sens transversal |  | 
Niveau | Fi (t) | Ti (t) | Mi (t, m) | Fi (t) | Ti (t) | Mi (t, m)
1 | 3,1267 | 189,418 | 4218,3028 | 3,2703 | 195,636 | 4336,1368
2 | 6,2535 | 186,2913 | 3638,6837 | 6,5406 | 192,3657 | 3737,4907
3 | 9,3802 | 180,0378 | 3068,6325 | 9,8109 | 185,8251 | 3148,8516
4 | 12,5070 | 170,6575 | 2517,7170 | 13,0812 | 176,0143 | 2580,2267
5 | 15,6337 | 158,1505 | 1995,5050 | 16,3515 | 162,9331 | 2041,6231
6 | 18,7605 | 142,5168 | 1511,5645 | 19,6217 | 146,5816 | 1543,0478
7 | 21,8872 | 123,7563 | 1075,4632 | 22,8920 | 126,9599 | 1094,5080
8 | 25,0140 | 101,8690 | 696,7690 | 26,1623 | 104,0679 | 706,0107
9 | 27,8767 | 76,8550 | 385,0499 | 29,1565 | 77,9055 | 387,5630
10 | 27,7683 | 48,9783 | 149,8735 | 29,0430 | 48,7490 | 149,1721

## Slide 44: Méthode d’analyse modale spectrale
Sens longitudinal :
Niveau | Vk (t) | Mk (t) | Fk (t)
10 | 20,9901 | 0 | 20,9901
9 | 39,9989 | 64,2297 | 19,0088
8 | 55,3753 | 186,4644 | 15,3763
7 | 67,6890 | 355,1965 | 12,3138
6 | 77,5820 | 560,5001 | 9,8930
5 | 85,4340 | 794,4810 | 7,8520
4 | 91,3676 | 1050,7453 | 5,9336
3 | 95,3685 | 1323,7749 | 4,0009
2 | 97,4965 | 1608,4862 | 2,1281
1 | 98,1386 | 1900,1909 | 0,6420
Base | 98,1386 | 2195,1076 | 

## Slide 45: Sens transversal :
Niveau | Vk (t) | Mk (t) | Fk (t)
10 | 22,3741 | 0 | 22,3741
9 | 42,7897 | 68,4649 | 20,4156
8 | 59,4117 | 199,2478 | 16,6220
7 | 72,7566 | 380,3723 | 13,3449
6 | 83,4353 | 601,2961 | 10,6787
5 | 91,8268 | 853,4149 | 8,3916
4 | 98,0913 | 1129,5913 | 6,2645
3 | 102,2709 | 1423,6273 | 4,1796
2 | 104,4842 | 1729,8968 | 2,2133
1 | 105,1549 | 2043,3513 | 0,6707
Base | 105,1549 | 2360,0088 | 

## Slide 46: L’article 4.3.6 du RPA 2003 préconise que la résultante des forces sismiques à la base V t obtenue par combinaison des valeurs modales ne doit pas être inférieure à 80% de la résultante des forces sismiques déterminée par la méthode statique équivalente V pour une valeur de la période fondamentale donnée par la formule empirique appropriée.
 | spectrale | statique | pourcentage
Vx | 151.5344 | 189.418 | 0.80
Vy | 156.5088 | 195.636 | 0.80

## Slide 47
Sens longitudinal :
Niveaux | Vk (t) | Mk (t.m) | Fk (t)
10 | 32.4105 | 0 | 32.4105
9 | 61.7618 | 99.1762 | 29.3513
8 | 85.5042 | 288.1673 | 23.7424
7 | 104.5177 | 549.8101 | 19.0136
6 | 119.7933 | 869.6344 | 15.2756
5 | 131.9175 | 1236.2019 | 12.1241
4 | 141.0795 | 1639.8693 | 9.1620
3 | 147.2571 | 2071.5725 | 6.1777
2 | 150.5431 | 2522.1793 | 3.2859
1 | 151.5344 | 2982.8411 | 0.9913
Base | 151.5344 | 3446.5364 | 

## Slide 48: Diagrammes des efforts tranchants et des moments fléchissant

## Slide 49: Sens transversal :
Niveaux | Vk (t) | Mk (t.m) | Fk (t)
10 | 33.3009 | 0 | 33.3009
9 | 63.6867 | 101.9007 | 30.3858
8 | 88.4263 | 296.7820 | 24.7396
7 | 108.2883 | 567.3664 | 19.8620
6 | 124.1821 | 898.7286 | 15.8938
5 | 136.6718 | 1278.7258 | 12.4897
4 | 145.9956 | 1696.9415 | 9.3238
3 | 152.2164 | 2143.6880 | 6.2208
2 | 155.5106 | 2609.4702 | 3.2942
1 | 156.5088 | 3085.3325 | 0.9982
Base | 156.5088 | 3564.2495 | 

## Slide 50: Diagrammes des efforts tranchants et des moments fléchissant

## Slide 51
Étude au vent

## Slide 52
Le Calcul des forces due au vent est fait suivant les règles RNV 99.
Les résultats obtenus sont:
FX =29,02t FY = 61,12 t.

## Slide 53
VX(séisme) > FX (vent)
VY(séisme) >FY (vent) .
la suite de l'étude se fera en tenant compte uniquement des actions sismiques.
Les efforts horizontaux et verticaux sont repris par les éléments de contreventement afin d’assurer la stabilité du bâtiment.

## Slide 54: Interaction

## Slide 55
Les portiques seuls sont utilisés comme contreventement dans les bâtiment de faible hauteur.
Dans les bâtiments de moyenne hauteur ou de grande hauteur, ils ne constituent pas un système susceptible de résister efficacement aux forces horizontales tant qu’ils ne sont pas associés à des murs de contreventement.
L’interaction entre deux types de structures ainsi que la redistribution des efforts offrent un intérêt particulier en raison des déformations différentes qui interviennent dans ces éléments.
portique
portique +console
console

## Slide 56: Hypothèses de calcul :
On adoptant le modèle continu, on a les hypothèses suivantes :
  Les éléments de contreventement ont un comportement élastique.
  Les refends sont d’inertie constante, et sont encastrés à la base dans une fondation rigide.
  Les refends ne se déforme pas en distorsion.
  La rigidité à la torsion pure est négligeable.
  Les portiques sont assimilés à des voiles ne se déformant que par distorsion.
  Les efforts de translation et de la rotation peuvent être étudiés indépendamment.

## Slide 57: Les efforts dans les types de contreventement
On est dans le cas des déformabilités non semblables, l’effort tranchant revenant à chaque élément de contreventement est déterminé à partir des relations:
  Effort-déformation .
  Relations d’équilibre .
  La rigidité des planchers.
Pour un chargement uniforme :
=
. (H-z) -
. [
]
Pour un chargement triangulaire :
=
. [
-λ²] -
.[
]
La déformé est obtenue par intégration de V avec V(0) = 0.

## Slide 58
Les murs de contreventement atteignent leur résistance maximale pour des déformations relativement faibles.
Lorsque la résistance latérale des murs commence à décroître, la résistance du portique augmente d’abord avec la déformation, puis reste approximativement constante jusqu’à la rupture.
La distribution de l’effort tranchant entre le refend et le portique varie sur la hauteur du bâtiment.
On remarque que indépendamment des caractéristiques géométriques de la structure, le refend reprend la totalité de l’effort tranchant à la base du bâtiment.

## Slide 59: Etude sous charges horizontales
Après avoir eu la distribution des efforts dans les voiles et les portiques, nous aurons les sollicitations dans les voiles à file d’ouverture en choisissant la METHODE ALBIGES GOULET.
Pour les portiques nous avons opté pour la méthode de BOWMAN .

## Slide 60: Etude sous charges verticales
Pour étudier un voile sous charges verticales, on se base sur la méthode des lignes de ruptures à 450 pour estimer les surfaces des panneaux de dalles des différents planchers qui leur sont offertes.
Ly
Lx
45°
45°
- Dalle appuyée sur 4 cotés -
avec a b

## Slide 61: Pour les voiles pleins les charges verticales sont distribuées uniformément sur toute la longueur de celui-ci.
Pour les voiles à files ouvertures , les charges revenants aux trumeaux et linteaux sont calculées respectivement par les 2 formules suivantes:

## Slide 62
Combinaisons d’actions
Le but de ce chapitre, est de combiner entre les différentes actions dues aux charges permanentes G, d’exploitation Q, et sismiques E précédemment déterminées, afin de pouvoir calculer par la suite le ferraillage des éléments principaux en considérant les cas les plus défavorables.
Ces combinaisons sont données par les règlements : CBA 93 et RPA 2003 .
Combinaisons d’actions pour les voiles et les poutres :
Les combinaisons d’actions à considérer sont :
1.35G + 1.5Q (CBA 93-art B.6.1.2)
G + Q ± E (RPA 2003-art 5.2-combinaison 5-1)
0.8G ± E (RPA 2003-art 5.2-combinaison 5-2)

## Slide 63
Combinaisons d’actions pour les poteaux :
Les combinaisons à prendre en compte sont :
1.35G + 1.5 Q (CBA 93-art B.8.2)
G + Q ± 1.2E (RPA 2003-art 5.2-combinaison 5-3)
0.8G ± E (RPA 2003-art 5.2-combinaison 5-2)

## Slide 64: Ferraillage
Il est nécessaire de calculer des minimums d’armatures, et respecter des espacements réglementaires. Ce sont les recommandations du RPA2003
Les voiles (trumeaux) sont calculés en flexion composée en SA, et en compression centrée en SDT, les formules utilisées sont celles du BAEL91.

## Slide 65: Les linteaux sont assimilés à des poutres de faible portée, encastrés à leurs extrémités dans les trumeaux, ils sont calculés en flexion simple sous l'effet des charges horizontales, avec les efforts T et M. Les linteaux seront ferraillés conformément au règlement RPA2003. Vérification de la contrainte de cisaillement : La contrainte de cisaillement dans le béton est limitée comme suit : b= O,2 . fc28

## Slide 66
Les poutres sont sollicitées par un effort tranchant et un moment fléchissant, le calcul se fera selon les règles du BAEL91 et RPA2003, en flexion simple avec une fissuration peu nuisible.
Les poteaux sont sollicités par un effort normal et un moment fléchissant.
On opte pour le choix suivant:
Poteaux 40×40 : 8T16

## Slide 67: Schéma de ferraillage du voile VT3 : en zone I
Schéma de ferraillage du linteau du voile VL5
T10 ; e=12
T10 ; e=20
1 m
0,25 m
L/10
L/2 = 1,25 m
Épingle T6
2 T 14
6 T 10
2 T 14
A
A
20cm
20cm
Ф 6
10 cm
COUPE A-A
4 T 14
20 cm
0.96 m

## Slide 68
Schémas de ferraillage des éléments de portiques
Poutres 30×40 :
Sur appui : Zone III
En travée :
Poteaux 40×40 :
3T14
3T16
3T16
3T16
Cadre+étrierT8 ; e = 20
3T16
4T16
4T16
2 Cadres T8 ; e = 20
3T14
Cadre+étrierT8 ; e = 20

## Slide 69: Etude de l’infrastructure :
Pour l’étude au sol on fait des essais de reconnaissance géologique et géotechnique du terrain qui comportent les différentes étapes suivantes:
Situation et description du site, travaux de reconnaissance, essais de laboratoire.
La contrainte admissible dans le sol sera détermine à partir des résultats des essais de pénétromètre dynamique en utilisant la formule suivante : Qadm = Rp/X
On opte pour Qadm = 2.5 bars.
D’après les essais au pénétromètre et la formation géologique du terrain nous pouvons qualifier le sol bon porteur et on opte pour une semelle semi profonde ancrées à 3,48 m de profondeur.
dans notre cas il y a deux types de fondations à prévoir :
- semelles filantes
- Radier.

## Slide 70
Dans notre cas on a opté pour un radier nervuré.
Notre radier à les dimensions suivantes:
h=60cm
L=30cm
Les caractéristiques géométriques du radier
Xr = = 11,80m
Yr =
= 6,61m
L’inertie du radier
Ixx = (lx . ly 3) / 12 =4028,486 m4
Iyy = (lx3 . ly) / 12 =13911,004 m4

## Slide 71
Vérification des contraintes
La vérification de stabilité consiste à vérifier les contraintes du sol sous le radier qui sont calculées ci-dessous:
ELU :
ELS :
Toutes les contraintes du sol sont vérifiées donc le radier est stable

## Slide 72: Ferraillage du radier Le radier est assimilé à un plancher renversé chargé par la réaction uniforme du sol , il est composé de plusieurs panneaux simplement appuyés sur 4 cotés. Le calcul se fera en flexion simple, en considérant la fissuration préjudiciable en raison du contacte avec l’eau. Les moments isostatiques seront déterminés à partir de la méthode proposée par les règles de BAEL 91.

## Slide 73
Calcul des nervures
Évaluation des charges :
Cette évaluation se fera par la méthode des lignes
de ruptures.
La charge correspondante du radier supportée par la poutre vaut : Peq = q. C
Avec :
C = (1- α²/3). lx/2………… pour un trapèze.
C = lx/3…………………….pour un triangle.

## Slide 74
La détermination des moments et des efforts tranchants se fait par la méthode de Caquot :
Les moments sur appuis de la poutre continue
Mi = [(PdLd3 + PgLg3) / 8,5 (Ld+Lg )]
Les moments maximaux en travées de la poutre continue
M = m + (Mg+Md) / 2 + (Mg-Md)² / (16.m)
Les efforts tranchants sur appuis
Vg = (4 m+ Md-Mg) / L ; Vd = (Md- Mg- 4m) / L

## Slide 75
Le Dimensionnement des nervures se fait comme pour les sections en T, pour la hauteur on doit tenir compte des conditions de cisaillement et de rigidité.
h=1,6m
bo=0,4m
b=1m
Le ferraillage se fait en flexion simple avec une fissuration préjudiciable.

## Slide 76
L’ingénieur, en tant que scientifique, doit rester , attentif à l’évolution des technologies tant au plan théorique qu’au plan pratique.
Cela est d’autant plus vrai, que la construction très étroitement liée à l’économie, illustre parfaitement l’attitude vigilante et toujours évolutive de la formation des ingénieurs dans ce domaine.
Au cour de cette étude nous avons été conduit à faire les observations suivantes :
L’effort tranchant est repris à la base par les voiles et au sommet par les portiques. Aux niveaux intermédiaires l’effort tranchant sera repris proportionnellement aux rigidités des éléments de contreventement (voiles- portiques).
Dans le cas de la translation, le portique reprend plus de 50% de l’effort tranchant extérieur à tous les niveaux intermédiaires, de même pour la rotation, il reprend plus de 50% du couple extérieur.
L’effort tranchant final dû à la translation et à la rotation est repris en majorité par les portiques sauf à la base.

## Slide 77
En conclusions ce modeste travail nous a permis de voir et de connaître les différents problèmes qu’on peut rencontrer au cours de l’étude d’un projet.
Parmi ces différents problèmes on peut citer, la conception, car il est primordial de bien concevoir une structure, de bien disposer et dimensionner les voiles pour avoir une bonne répartition des efforts, ce qui va nous éviter des désagréments par la suite. Mais dans toute cette équation complexe, l’élément le plus prépondérant est le facteur expérience qui est vraiment indispensable. Avoir une bonne base théorique est nécessaire mais pas suffisant, car la pratique forge l’ingénieur, et le rend plus perspicace a déceler et résoudre les différents problèmes. En dernier, ce travail nous a permis de bien mettre en œuvre nos modestes connaissances de génie civil, et de les élargir, chose qui nous aidera plus tard dans la vie professionnelle.

## Slide 78
YOUCEF-KHODJA TAREK
Merci pour votre attention