## Slide 1
www.tarekdata.rf.gd

## Slide 2
LES PONTS
Lycée CARRIAT : 1GC

## Slide 3
SOMMAIRE
- A quoi sert un pont ?
- Les appareils d ’appui
- Résistance des matériaux
- Les joints de chaussée
- Les fondations
- Dalle de transition
- Vocabulaire
- Formes de tablier
- Les ponts mobiles
- Crédit documentaire
Cliquer sur le texte

## Slide 4
LES PONTS
Lycée CARRIAT : 1GC
Un pont est un OUVRAGE D ’ART. Mis à part les ponts
types autoroutier, la plupart sont des œuvres uniques.
Uniques par leur architecture, uniques par leur mode de
construction, uniques par leur typologie.
Nous allons tenter ici d ’en décrire quelques uns après
avoir mis en évidence les problèmes communs à tous.

## Slide 5
A QUOI SERT UN PONT ?
Un pont est un ouvrage qui permet d ’enjamber
un obstacle : brèche, rivière, route, ville, ...

## Slide 6
VOCABULAIRE
tablier
: partie sur laquelle on circule
Pile
: appui intermédiaire
Culée
: appui d ’extrémité

## Slide 7
A QUOI SERT UN PONT ?
Un pont doit assurer la continuité de la route
au-dessus de l ’obstacle.
- En plan
NON

## Slide 8
A QUOI SERT UN PONT ?
Un pont doit assurer la continuité de la route
au-dessus de l ’obstacle.
- En plan
OUI

## Slide 9
A QUOI SERT UN PONT ?
Un pont doit assurer la continuité de la route
au-dessus de l ’obstacle en permettant l ’éventuelle
circulation au-dessous (gabarit).
- En profil en long
NON

## Slide 10
A QUOI SERT UN PONT ?
Un pont doit assurer la continuité de la route
au-dessus de l ’obstacle en permettant l ’éventuelle
circulation au-dessous (gabarit)
- En profil en long
OUI

## Slide 11
A QUOI SERT UN PONT ?
Un pont doit assurer la continuité de la route .
- En profil en travers
NON

## Slide 12
A QUOI SERT UN PONT ?
Un pont doit assurer la continuité de la route .
- En profil en travers
OUI

## Slide 13
A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS
UN PONT ?
Sous l ’effet d ’une charge ou de son poids propre,
le tablier fléchit. La flèche résultante ne doit pas être
trop importante !
- LA FLEXION
flèche

## Slide 14
A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS
UN PONT ?
La portée du tablier (distance entre 2 appuis consécutifs)
et son chargement maximal imposent des types de ponts
et des matériaux particuliers : poutres B.A., voussoirs
B.P., Treillis métallique, suspendu, à haubans, ...
- LA FLEXION
portée

## Slide 15
Pont en arc
Pont à haubans
Pont à voussoirs
Ponts métalliques

## Slide 16
A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS
UN PONT ?
Les liaisons tablier/appuis sont souvent des liaisons
« appui simple ». Elles ne bloquent que la translation
verticale, pas les autres translations, pas les rotations.
- TRANSMISSION DES CHARGES DU TABLIER
AUX APPUIS.
Appuis simples

## Slide 17
A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS
UN PONT ?
- TRANSMISSION DES CHARGES DU TABLIER
AUX APPUIS.
L ’appui simple est assuré par un appareil d ’appui
C ’est un élément en néoprène
(caoutchouc) renforcé qui
permet les mouvements relatifs
entre le tablier et la pile ou la
culée.

## Slide 18
A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS
UN PONT ?
- TRANSMISSION DES CHARGES DU TABLIER
AUX APPUIS.
Sollicitations que
reprend un appareil
d ’appui

## Slide 19
A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS
UN PONT ?
De part leur grande longueur, les tabliers de ponts
subissent de façon considérable (1 à 10 cm) les effets
de la dilatation thermique
- DILATATION THERMIQUE.
Tablier par temps froid
Tablier par temps chaud
dilatation

## Slide 20
A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS
UN PONT ?
La dilatation du tablier est favorisée par la déformation
des appareils d ’appui. Aux extrémités du tablier sont placés
des joints de chaussée.
- DILATATION THERMIQUE.
Joint de chaussée

## Slide 21
A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS
UN PONT ?
- DILATATION THERMIQUE.
Le Joint de Chaussée permet au tablier de se dilater tout
en maintenant la continuité de la chaussée.

## Slide 22
A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS
UN PONT ?
Comme tout ouvrage, les ponts reposent sur le sol. Les
fondations (profondes ou superficielles) doivent donc être
dimensionnées en conséquence. (voir mécanique des sols)
- RESISTANCE DU SOL SOUS LES APPUIS.
pieux
semelles
pieux

## Slide 23
A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS
UN PONT ?
- RESISTANCE DU SOL SOUS LES APPUIS.
Exemple : les pieux sous les piles
du « Pont de Normandie ».

## Slide 24
A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS
UN PONT ?
Le pont repose sur des fondations. Il ne tasse pas. Par
contre, les remblais d ’accès reposent directement sur
le sol et sont soumis aux tassements. Il faut donc
prévoir une transition progressive entre le pont rigide
et le remblai meuble.
- LIAISON AVEC LE REMBLAI ROUTIER.
tassement

## Slide 25
A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS
UN PONT ?
- LIAISON AVEC LE REMBLAI ROUTIER.
La dalle de transition permet
de passer progressivement
du remblai au pont

## Slide 26
A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS
UN PONT ?
- LIAISON AVEC LE REMBLAI ROUTIER.
1- chaussée
2- tablier
3- liaison
4 - dalle de transition
1- dalle de transition
2- béton de propreté
3, 4, 5- joint Freyssinet
La liaison dalle / culée est de type articulation

## Slide 27
A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS
UN PONT ?
Afin d ’éviter les chutes, on n ’oublie pas les barrières
de sécurité. On prévoie également une évacuation des
eaux sur le tablier : pente, descentes d ’eau, ...
- ORGANES DE SÉCURITÉ.
Garde corps
Corniche

## Slide 28
RESUMÉ :

## Slide 29
RESUMÉ :
- LA PILE
Bossages pour
appareils d ’appui
Chevêtre
Colonne
Semelle
La pile sert d ’appui intermédiaire
au tablier.
Elle transmet ses charges au sol
par l ’intermédiaire des fondations.

## Slide 30
RESUMÉ :
- LA CULÉE
La culée sert d ’appui d ’extrémité
au tablier.
Elle transmet ses charges au sol
par l ’intermédiaire des fondations.
Elle retient le remblai situé
derrière (mur de soutènement).

## Slide 31
RESUMÉ :
- LE TABLIER
De formes et de portées multiples. On peut les classer par matériau,
par forme, par schéma mécanique, par mise en œuvre, ...
Pont à poutres. Isostatique. BA ou BP. Portée < 45 m
Pont à voûtes. Hyperstatique. Pierres. Portée < 15 m
Pont en arc. Hyperstatique. Béton ou acier. Portée < 350 m
Pont mixte à poutres CM . Isostatique ou hyper. CM et BA.
Portée < 80 m
Cliquer sur la photo

## Slide 32
RESUMÉ :
- LE TABLIER
Pont treillis. Isostatique ou hyperstatique. CM . Portée < 400 m
Pont à caissons. Hyperstatique. BP. Portée < 200 m
Pont suspendu. Hyperstatique. Acier et Béton ou acier. Portée < 1700 m
Pont à haubans. Hyperstatique. Acier et Béton. Portée < 900 m
Pont dalle. Isostatique ou hyperstatique. BA ou BP. Portée < 30 m
Cliquer sur la photo

## Slide 33
QUELQUES TYPES
DE PONTS
Petit catalogue illustré ...

## Slide 34
Les ponts de pierre
Au début était la pierre … mais pas le béton armé. Il
fallait donc trouver une technique permettant de
franchir les brèches. Ce fut la voûte pour de petites
portées entre piles.
Viaduc sur Morlaix
Annecy
« Pont St Esprit » à Bayonne
Sallies de Béarn

## Slide 35
Les ponts de pierre
Remarque : sur certains ponts, ce sont les bateaux qui passent comme sur le pont canal de DIGOIN.
Eau du canal
Loire

## Slide 36
Les ponts en Arc
Après la pierre, l ’acier, puis le béton armé ont permis
la réalisation d ’arcs de grande portée.
Gorges du VERDON

## Slide 37
Les ponts en Arc
L ’Arc travaille uniquement
en compression.
Le tablier repose sur des
potelets qui transmettent
les charges à l ’arc.
Le pont à donc une grande
portée, mais pas le tablier !
Portée du pont
Portée du tablier
Remarque : La Tour Eiffel
fonctionne sur le même principe

## Slide 38
Les ponts en Arc
Exemple de la réalisation du pont du Crozet sur l ’A51

## Slide 39
Les ponts en Arc

## Slide 40
Les ponts en Arc

## Slide 41
Les ponts à poutres en béton
Les ponts à poutres sont les plus simples à comprendre.
Ils se composent de travées isostatiques reposant sur
2 appuis. Le tablier est une dalle coulée sur des poutres
préfabriquées (BA ou BP) longitudinales.
La culée
Les piles
Les poutres

## Slide 42
Les ponts à poutres en béton
Les poutres sur les piles au Cameroun
Le ferraillage du tablier
Pont en Louisiane
Les poutres sont posées à la grue mobile
sur leurs appuis

## Slide 43
Les ponts à poutres en acier
Le tablier est une dalle en béton coulée sur des poutres
en acier longitudinales.
TGV Méditerranée à CREST (26)
Millau

## Slide 44
Les ponts à poutres en acier
Exemple du Pont de Jassans
2 Poutres métalliques, 2 culées, 2 piles.
Entre les 2 poutres, des entretoises
pour rigidifier

## Slide 45
Les ponts à poutres en acier
Exemple du Pont de Jassans
Connecteurs de liaison
poutres/béton du tablier
Soudure des poutres

## Slide 46
Les ponts à poutres en acier
Exemple du Pont de Jassans
Les poutres sont assemblées sur
la rive puis poussées à l ’aide de
vérins vers les piles.
Un avant bec permet « d ’attraper »
l ’appui avant que les poutres ne
basculent dans le vide.
Les 2 moitié de ponts se rencontreront
au milieu de la Saône.
Les poutres glissent sur des rouleaux
provisoires placés devant les culées.
Travée en place
Avant bec
Partie poussée

## Slide 47
Les ponts à poutres en acier
Remarque : on peut aussi pousser des ponts en béton comme ci-dessous le viaduc d’accès du pont de Normandie

## Slide 48
Les ponts-dalle en béton
Les ponts-dalle se composent d’un tablier en BA ou BP
coulé en place sur un coffrage. Cette technique est proche de celle utilisée en bâtiment.
TGV Méditerranée à CREST (26)

## Slide 49
Les ponts-dalle en béton
Coffrages de tablier

## Slide 50
Les ponts cadres en béton
Les ponts cadres sont des tubes dans lesquels le tablier est solidaire des murs qui le soutiennent, eux mêmes reliés par un radier. Les liaisons sont des encastrements.
TGV Méditerranée, CREST (26)

## Slide 51
Les ponts cadres en béton

## Slide 52
Les ponts cadres en béton
tablier
radier
piedroit
Mur en retour

## Slide 53
Les ponts treillis en acier
Les ponts treillis se sont développés au XIXe siècle avec l’avènement de l’acier. Eiffel fut un grand constructeur en la matière. Les poutres treillis permettent de franchir de grandes portées.
Le métro parisien
Pont SNCF

## Slide 54
Les ponts treillis en acier
Pont treillis à La Villette (75)
Pont treillis en Louisiane avec viaduc d’accès en poutres BA.

## Slide 55
Les ponts treillis en acier
Pont sur le Mississipi à Vicksburg (USA)
Ponts à Morgan City en Louisiane.

## Slide 56
Les ponts caisson
Les ponts caisson se composent d’un tablier tubulaire. La circulation se fait sur le tube et non à l’intérieur.
On trouvera des caissons coulés en place, à morceaux préfabriqués (voussoirs), à inertie constante ou à inertie variable. Ils sont généralement hyperstatiques.
Pont de L’île de Ré
Autoroute de Bellegarde

## Slide 57
Les ponts caisson
Précontrainte de service
En exagérant, le tablier se déforme selon le modèle rouge. On peut donc mettre en évidence les zones tendues. C’est dans ces zones qu’il faut placer les câbles de précontrainte.
tablier
pile
Zone tendue
Zone tendue
déformée

## Slide 58
Les ponts caisson
Précontrainte de service
tablier
pile
Zone tendue
Zone tendue
Allure des câbles de précontrainte
Câbles de précontrainte du viaduc de Sylans.

## Slide 59
Les ponts caisson
Construction par encorbellement
tablier
pile
déformée
Ces ponts se construisent généralement par encorbellements successifs.
On commence au-dessus d’une pile et on construit le tablier de part et
d’autre en porte à faux, tout en maintenant l’équilibre. Cette méthode à
le désavantage de déformer le tablier d’une façon différente qu’en service,
comme représenté ci-dessus. Il faut donc mettre en place une
précontrainte provisoire différente de la précontrainte de service.
Zone tendue
fléau

## Slide 60
Les ponts caisson
Construction par encorbellement
tablier
Câbles de
Précontrainte provisoire.
Zone tendue
Construction du pont
De l’île de Ré
Voussoir préfabriqué
Poutre de lancement
Fléau en construction

## Slide 61
Les ponts caisson
Les ponts caisson coulés en place
Les ponts coulés en place se font à l’aide d’un coffrage glissant. On construit d’abord la partie centrale, sur la pile. Ensuite, on coffre successivement de chaque coté de cette partie, on arme et on coule le béton. Avant de décoffrer, on place des câbles de précontrainte provisoire, puis on coffre le tronçon suivant et etc…
coffrage
Tronçon central

## Slide 62
Les ponts caisson
Les ponts caisson coulés en place
Exemple du viaduc de DIGOIN
Le coffrage glissant
Le coffrage glissant
Raccordement des fléaux

## Slide 63
Les ponts caisson
Les ponts caisson coulés en place
Exemple du viaduc de DIGOIN
Ancrages de la précontrainte provisoire
Passages des câbles de précontrainte de service

## Slide 64
Les ponts caisson
Exemple du « Viaduc de Nantua »
Le tablier est coulé en place avec un coffrage glissant.

## Slide 65
Les ponts caisson
Les ponts caisson à voussoirs préfabriqués
Les voussoirs sont préfabriqués à proximité du pont. Ils sont ensuite assemblés les uns au autres par les câbles de précontrainte provisoire de part et d’autre du voussoir central, en encorbellement.
Cette mise en place peut se faire avec une grue, une barge (sur l’eau), ou une poutre de lancement comme pour le pont de l’île de Ré.
Autoroute A40, mise en place à la grue.
Ile de Ré, mise en place à la poutre de lancement.

## Slide 66
Les ponts caisson
Les ponts caisson à voussoirs préfabriqués assemblés en continuité.
Le viaduc des Neyrolles (01) n’a pas été construit par fléaux mais en continuité. Dans ce cas, la précontrainte provisoire est remplacée par des haubans extérieurs provisoires à partir d’un pylône provisoire monté sur une pile.
Pylône provisoire support des haubans
Avancement du tablier en continu par pose de voussoirs à la grue

## Slide 67
Les ponts caisson
Exemple du « Pont de la Confédération »
au CANADA

## Slide 68
Les ponts caisson
Exemple du viaduc de Ventabren,
TGV méditerranée
Le pont doit traverser l ’autoroute. Pour ne pas gêner la circulation, les 2 fléaux sont construits parallèlement à la voie, puis on les fera pivoter pour les aligner.

## Slide 69
Les ponts caisson
Exemple du viaduc de Ventabren,
TGV méditerranée

## Slide 70
Les ponts caisson
Exemple du pont sur le Vecchio - Corse

## Slide 71
Les ponts caisson
Exemple du pont sur le Vecchio - Corse

## Slide 72
LES PONTS DE
GRANDES PORTÉES
- LES PONTS SUSPENDUS : 488 m à 1624 m
- LES PONTS A HAUBANS : 128 m à 890 m

## Slide 73
Les ponts suspendus
Les ponts suspendus travaillent comme les ponts en arc,
mais à l ’envers ! Des câbles en acier tendus reprennent les
charges du tablier et les transmettent à des pylônes et
à des ancrages placés à leurs extrémités.
Charges du tablier
Transmission des charges aux pylônes
Ancrages de câbles
suspendus

## Slide 74
Les ponts suspendus
- Remplacement des câbles du pont de TANCARVILLE
Tablier en treillis
métallique
suspentes
câbles

## Slide 75
Les ponts à haubans
Les charges du tablier sont transmises aux pylônes par des
câbles métalliques en forme de haubans. Cette technique est
assez récente et en pleine expansion.
Pont de HOUSTON, TEXAS
haubans
Pylône
tablier

## Slide 76
Les ponts à haubans
Le Pont de Normandie a été
construit en place par encorbellement
à partir des pylônes.

## Slide 77
Les ponts à haubans
Le Pont de Saint Nazaire est plus ancien que celui de Normandie.
A Brest, le pont en arc est
remplacé par un pont à haubans construit à ses cotés.

## Slide 78
Les ponts à haubans
Coffrage glissant du tablier
Ancrages des haubans au tablier
Pont à hauban près d ’un pont suspendu
vers St Etienne
Le pylône
et les haubans

## Slide 79
Les ponts à haubans
Le Pont Vasco de Gama à LISBONNE

## Slide 80
Les ponts mobiles
Tous les ponts ne sont pas fixes. Lorsque le tirant d’air n’est pas suffisant sous le pont pour favoriser la navigation, on est amené à rendre les ponts mobiles.
Dans le port de BREST,
Le tablier monte
Le barrage de la Rance, le tablier pivote

## Slide 81
Crédit documentaire
-Didier RAUCH
- Jean Pierre DEGIRAL - Jacques CROZIER
- « Constructions Modernes »
- « Memotech Génie civil » de Dominique LEFAIVRE et Jean Marc DESTRAC